УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

Генерального директора

ГП КС

___________Ю.В. Прохоров

Разъяснение положений документации о проведении открытого конкурса в электронной форме участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку усилителей мощности Ku-диапазона для земных станций

| № п/п | Пункт документации о проведении открытого конкурса, в отношении которого необходимо предоставить разъяснения | Суть запроса на разъяснения положений документации о проведении открытого конкурса | Разъяснения положений документации о проведении открытого конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Часть 2 Техническая часть. | В соответствии с требованиями Приказа Министерства информационных технологий и связи РФ от 22 августа 2007 г. № 99 « Об утверждении Правил применения земных станций спутниковой связи и вещания единой сети электросвязи Российской Федерации», Модулем 4.1 и Модулем 4.2 Регламента ГП КС уровень интермодуляции на выходе передающего тракта, измеренный двухчастотным методом, не менее чем на 25 дБ ниже уровня основных сигналов при сниженной выходной мощности относительно номинальной на 10 дБ в случае использования твердотельного усилителя. Частью 2 Технической части Техническое задание П.5 Спецификация на оборудования определены требования к мощности насыщения и линейной мощности: - мощность выходного сигнала в режиме насыщения не менее 57.80 дБм; - мощность выходного сигнала в линейном режиме не менее 56.8 дБм. Просим разъяснить каким образом предполагается измерять линейную мощность в двухчастотном режиме, если согласно Техническому заданию линейная мощность определена как Рнас-1дБ, в то время как требованиями нормативных документов (Приказ №99 и Модуль 4.1 Регламента) предусмотрено измерение на уровне Рнас-5дБ? | Товар должен быть поставлен в соответствии с техническим заданием. ГП КС не предъявляет требований к сценарию использования усилителей мощности (односигнальный или многосигнальный режимы). Требования, жестко устанавливающего разницу в 1 дБ между мощностью выходного сигнала в режиме насыщения и мощностью выходного сигнала в линейном режиме не содержится. |